1	PREMESSA	3

2	LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO	4

3	STRUTTURA DEGLI IMPIANTI	6

3.1	Schema a blocchi del processo	6

3.2	Strutture uffici e magazzino	7

3.3	Piazzale di messa in riserva	7

3.4	Procedure di gestione	8

3.5	Smaltimento delle acque nere	9

3.6	Sversamenti  accidentali	9

3.7	Approvvigionamento idrico	9

3.8	Sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche	9

3.9	Prevenzione incendi	10

4	RIFIUTI RECUPERATI DALLA M.M.F. SRL	11

4.1	tipologie e Quantità di rifiuti	11

Allegati:

- Tav 1 - PLANIMETRIA INQUADRAMENTO TERRITORIALE

- Tav 2 - PLANIMETRIA CON LAY OUT

# PREMESSA

La Ditta MMF srl da Taranto con sede in Taranto alla via Machiavelli 107,è  in possesso delle seguenti autorizzazioni ai sensi degli artt. 31 e 33 del dlgs 22/97:

-	n. 3 del 15/01/2001,

-	n. 224 del 23/12/2003,

-	n. 9 del 17/01/2005,

-	n. 60 del 14/06/2006

In data 16/04/2007 la società ha presentato istanza di rinnovo dell’iscrizione di cui sopra.

Gli artt. 214 - 216 del d.lgs 152/2006 prevedono che le imprese che vogliono intraprendere un’attività di recupero di rifiuti pericolosi e non, avvalendosi della cd. “procedura semplificata” (prima disciplinata dagli artt. 31-33 del d.lgs 22/1997 - “Decreto Ronchi”), devono inoltrare la comunicazione di inizio attività alla Sezione Regionale dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali nella cui Regione è ubicato l’impianto di recupero. Per la Regione Puglia le competenze di cui sopra sono demandate alle province.

Si precisa che l’impianto non comporta emissioni in atmosfera né alcun ciclo di combustione pertanto nella relazione non si riportano dettagli circa tali componenti.

# LOCALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO

L’impianto di MMF srl, gia’ in esercizio, ricade nel foglio catastale n° 200, precisamente nella particella 145 e in parte della particella 23.

L’area si colloca inoltre nell’elemento 493111 della carta tecnica regionale della Provincia di Taranto alla scala 1:5000.

All’area, che misura una superficie complessiva di 1,66 ha, si accede tramite l’ingresso posto in via Machiavelli 107.

# STRUTTURA DEGLI IMPIANTI

## Schema a blocchi del processo

## Strutture uffici e magazzino

L’area esistente con accesso ai clienti,  corrisponde al piazzale antistante nel quale sono ubicati gli uffici, la pesa, i depositi il magazzino.

Detta area comprende un piazzale di circa 8.000 mq dotata di pavimentazione impermeabile ed attrezzato con sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.

Gli uffici sono ubicati all’interno di un fabbricato realizzato con strutture e finiture di tipo civile per una superficie di circa 82 mq; l’alloggio custode è costituito da un bilocale facente parte del fabbricato succitato e comprende una superficie di circa 52 mq.

Il magazzino è adiacente ai predetti locali ed è realizzato anch’esso con strutture in opera del tipo civile. La superficie netta del magazzino e pari a circa 300 mq.

In adiacenza al magazzino sono stati realizzati due depositi separati, ognuno di superficie pari a circa 57 mq,  rispettivamente da utilizzare per l’immagazzinamento delle componenti elettriche ed elettroniche recuperate e dei fari ed apparati illuminanti recuperati in genere.

Per immagazzinare il materiale elettrico è previsto l’utilizzo di container deposito da cantiere strutture e lamiere metallico ubicate come indicato negli elaborati grafici di progetto.

## Piazzale di messa in riserva

Come rappresentato nell’allegata planimetria, il piazzale è organizzato in modo che i rifiuti messi in riserva non vengono mischiati tra di loro.

La messa in riserva dei rifiuti rispetta le seguenti condizioni:

- il rifiuto da recuperare è stoccato separatamente dalle altre materie prime presenti nell'impianto;

- quando la messa in riserva dei rifiuti avviene in cumuli, questi sono realizzati su basamenti pavimentati, impermeabili che permettano la separazione del rifiuto dal suolo sottostante;

- per i rifiuti alcune tipologie di rifiuti la messa in riserva avviene all’interno di cassoni scarrabili posti sempre su piazzale cementato.

Il deposito per la messa in riserva del rifiuto, avviene per un periodo inferiore ad un anno.

Il campionamento del rifiuto al fine della caratterizzazione chimico - fisica  così come le successive analisi chimico fisiche vengono effettuate secondo metodiche ufficiali standardizzate e riconosciute valide a livello nazionale, comunitario ed internazionale.

Per alcuni rifiuti come previsto per legge viene eseguito il test di cessione. I test di cessione sono eseguiti secondo le procedure previste in allegato 3 al DM 5/2/98.

## Procedure di gestione

Le procedure di gestione e controllo adottate nell’impianto M.M.F. Srl prevedono il controllo delle quantità messe in riserva, le quantità in ingresso ed in uscita, la corretta gestione amministrativa dell’attività per quanto concerne la tenuta di autorizzazioni, registri, formulari, ecc..

La verifica delle quantità di materiale in ingresso ed in uscita è effettuato con pesate degli autocarri.

La M.M.F. Srl compila per ogni movimento di rifiuto, il formulari di identificazione (numerati e vidimati dall’Ufficio del Registro). Il formulario è redatto in quattro esemplari, contenenti informazioni sul produttore e detentore, sul rifiuto, sul percorso d’istradamento e impianto di destinazione e sul destinatario del rifiuto.

Presso la sede della Ditta è gestito il registro di carico e scarico con fogli numerati e bollati dall’Ufficio del Registro, nel quale sono annotati entro 10 gg tutti i dati relativi  ai rifiuti. I registri  sono conservati per almeno 5 anni dalla data dell’ultima registrazione effettuata.

Infine, ai sensi della Legge 70/94 la M.M.F. Srl compila annualmente il Modello Unico di Dichiarazione che viene presentato alla C.C.I.A.A.di Taranto., infatti sono individuati tra i soggetti obbligati quelli che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti.

## Smaltimento delle acque nere

I reflui di tipo domestico prodotti dai servizi igienici sono convogliate in fognatura pubblica.

## Sversamenti  accidentali

In caso di versamenti accidentali provocati da rilascio di oli e/o idrocarburi da parte dei mezzi in transito, perdita di sostanze acide, ecc, è prevista la rimozione immediata a mezzo di terriccio o segatura per adsorbimento dell’inquinante e/o sostanze basiche quali soda o calce spenta. Il predetto terriccio o segatura intriso di oli o idrocarburi sarà successivamente  smaltito ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

## Approvvigionamento idrico

I servizi  igienici sono alimentati direttamente dalla rete idrica cittadina (acquedotto).

## Sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche

All’interno dello stabilimento è presente una sistema di raccolta e smaltimento delle acque di prima pioggia e di dilavamento (ai sensi del Decreto del C. D. per l’emergenza Rifiuti in Puglia n.  282/CD/A del 21.11.2003)

## Prevenzione incendi

L’impianto non è soggetto all’acquisizione del Certificato di Prevenzioni Incendi da parte dei VV.F. in quanto non si svolgono attività soggette a controlli e verifiche dei VV.FF. elencate nell’allegato 1 del D.M. 16 febbraio 1982.

# RIFIUTI RECUPERATI DALLA M.M.F. SRL

## tipologie e Quantità di rifiuti

La M.M.F. Srl intende rinnovare l’iscrizione per tutte le tipologie di rifiuti per le quali attualmente è autorizzata come di seguito specificato.

-	n. 3 del 15/01/2001,

-	n. 224 del 23/12/2003,

-	n. 9 del 17/01/2005,

-	n. 60 del 14/06/2006

Come previsto dalla procedura di rinnovo sono stati riportati di seguito tutti i codici CER per i quali si chiede il rinnovo. I codici riportati sono quelli attualmente autorizzati per la MMF. Le tabelle sono state distinte per provvedimento di iscrizione.

Tabella 1 Codici CER autorizzati con provvedimento n. 3 del 15/01/2001

| Tipologia | DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R. | ATTIVITA’ SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI | DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Messa in riserva | Capacità di recupero (t/a) |  |
|  |  | Stocc. Istantaneo | Stocc. Annuo t/anno |  |  |
| 1.1 | rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi. [150101] [150105] [150106] [200101] |  | 2000 |  | a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3]. b) messa in riserva (R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: |
| 2.1 | imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] |  | 200 |  | Attività di recupero: a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5]; b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria … ….. |
| 3.1 | rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [150104] [1901021 [200105] [200106] |  | 5000 |  | recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; b) recupero diretto nell'industria chimica.[R4]; c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica |
| 3.2 | Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [170401] [170402] [170404] [170407] |  | 1000 |  | Attività di recupero: a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; b) recupero diretto nell'industria chimica [R4]; c) messa in riserva [R 13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica |
| 4.4 | scorie di acciaierie. scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici. a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse [1009031 |  | 1000 |  | Attività di recupero: a) cementifici [R5]; b) produzione di conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e laterizi [R5]; c) industria vetraria [R5]; d) acciaierie e fonderie di prima e seconda fusione per il recupero di materiali ferrosi e non ferrosi [R4]; e) formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie (il recupero è subordinato all'esecuzione dei test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; f) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)[R10]; g) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia. prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; |
| 5.1 | parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art 46 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili. [160105] [160208]. |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per sottoporli all’operazione di recupero negli impianti metallurgici [R4]. |
| 5.8 | spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170408] [160199] [160208] |  | 1.000 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3]. b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica [R4]. |
| 5.19 | apparecchi domestici, apparecchiature C macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 28 dicembre 1993, n. 549, o HFC [160202] [1602051] [200124]. |  | 1.000 |  | messa di riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici coli separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma ecc, laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma [R3] e per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]. |
| 5.20 | apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo contenenti somme lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 28 dicembre 1993, n. 549, o HFC [160203] [200123]. |  | 100 |  | Attività di recupero: messa di riserva di rifiuti [R13] ton bonifica dal fluido refrigerante; smontaggio dei componenti riutilizzabili e recuperabili. compreso il compressore bonifica del gruppo di compressione con procedure tali da evitare il rilascio delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 28 dicembre 1993, n. 549, in atmosfera demolizione controllata delle carcasse in apposito impianto e con procedure tali da evitare il rilascio dei gas espandenti, di polveri e altre emissioni in atmosfera; separazione delle componenti di plastica, gomma ecc. laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura: frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche, macinazione e granulazione della frazione di gomma e della frazione plastica per sottoporle all'operazione di recupero nell'industria della gomma e delle materie plastiche [R3] e per sottoporre la frazione metallica all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] |
| 6.1 | rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [200103] [200104] |  | 1000 |  | messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate [R3]. |
| 7.1 | rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto. [101303] [170101] [170102] [170103] [170104] [170701] |  | 5000 |  | messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]; c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]; |
| 7.2 | rifiuti di rocce da cave autorizzate [010202] [010399] [010401] [010403] [0104061. |  | 1000 |  | cementifici [R5]; b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5]; c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5]; d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5]; e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale. secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; |
| 7.3 | sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti [101201] [101206] [101299]. |  | 1000 |  | macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5]; b) frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]. 7.3.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) prodotti i impasti ceramici e laterizi nelle forme usualmente commercializzate; b) materiale lapideo nelle forme usualmente commercializzat |
| 7.8 | rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura [101207] [100112] [100408] [100608] [100807] [100206] [100507] [100706] [101108] [101308] [060401] [070199]. |  | 1.000 |  | cementifici come aggiunta al clinker [R5]; b) industria produzione materiali refrattari e per l'edilizia [R5]; c) produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi [R5]. d) industria siderurgica come correttivo bonificante delle scorie [R5 |
| 7.20 | rifiuti e rottami di cermets [100807] [160205]. |  | 700 |  | industria metallurgica dei metalli non ferrosi previa separazione della frazione non metallica [R4]. |
| 8.4 | rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali [040201] [040202] [040203] [040204] [040205] [040206] [040207] [040208] [040209] [160208] [200110] [200111] |  | 1.000 |  | messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, separazione, igienizzazione [R3]. |
| 8.5 | trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio [040109] [040199]. |  | 100 |  | a) mescolamento con altre materie (lattice) in macchine impastatrici, essiccamento e bobinatura in rulli; oppure trattamento di Parziale idrolisi con essiccamento e vagliatura, eventuale torrefazione [R3]; b) riutilizzo tal quale nell'industria manufatturiera e della pelletteria [R3]. 8.5.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) cuoio rigenerato, cuoio torrefatto; b) manufatti in cuoio e in pelle di limitate dimensioni |
| 9.1 | scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [150103] [030199] [170201] [200107] [200301] |  | 1000 |  | Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di legno (R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]: a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3]; b) recupero nell'industria cartaria [R3]; c.) recupero nell'industria del pannello di legno [R3], |
| 10.2 | pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma [160103]. |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con lavaggio, triturazione e/o vulcanizzazione per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero nell'industria della gomma per mescole compatibili [R3]; b) recupero nella produzione bitumi [R3]; c) realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico fisico se contaminato, eventuale macinazione, compattazione e devulcanizzazione [R3]. |

Tabella 2 Codici CER autorizzati con provvedimento n. 224 del 23/12/2003

| Tipologia | DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R. | ATTIVITA’ SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI | DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Messa in riserva | Capacità di recupero (t/a) |  |
|  |  | Stocc. Istantaneo | Stocc. Annuo t/anno |  |  |
| 1.1 | rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi. [150101] [150105] [150106] |  | 2000 |  | a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3]. b) messa in riserva (R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: |
| 2.1 | imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [150107] [191205] |  | 200 |  | Attività di recupero: a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5]; b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria … ….. |
| 3.1 | rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [100210] [1901021] |  | 5000 |  | recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; b) recupero diretto nell'industria chimica.[R4]; c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica |
| 3.2 | Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe] [170401] [170402] [170404] [170407] [190102] |  | 1.000 |  | Attività di recupero: a) recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; b) recupero diretto nell'industria chimica [R4]; c) messa in riserva [R 13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica |
| 5.8 | spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] |  | 1.000 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3]. b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica [R4]. |
| 5.19 | apparecchi domestici, apparecchiature C macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 28 dicembre 1993, n. 549, o HFC [160216] [160214] [200136]. |  | 1.000 |  | messa di riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici coli separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma ecc, laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma [R3] e per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]. |
| 6.1 | rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [191204] |  | 1.000 |  | messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate [R3]. |
| 7.2 | rifiuti di rocce da cave autorizzate [010410] [010413] [010399] [010408] [010410] [010416] . |  | 1.000 |  | cementifici [R5]; b) utilizzo del granulato per produzione di conglomerati cementizi e bituminosi [R5]; c) utilizzo per isolamenti e impermeabilizzazioni e ardesia espansa [R5]; d) ove necessario frantumazione; macinazione, vagliatura; eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte, anche nell'industria lapidea [R5]; e) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]; f) utilizzo per realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo eventuale trattamento di cui al punto d) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale. secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; |
| 8.4 | rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali [040221] [040222] [040209] [160122] |  | 1000 |  | messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, separazione, igienizzazione [R3]. |
| 1.2 | scarti di pannolini e assorbenti [150203]. |  | 500 |  | riutilizzo diretto in cartiere [R3]. b) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: |
| 2.1 | imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [160120] |  | 1.000 |  | a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5]; b) messa in riserva [R13] |
| 2.3 | Rottame fine di cristallo [101199]. |  | 1.000 |  | messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria del cristallo mediante riscaldamento a 400 °C in forno rotativo per l'eliminazione di oli e grassi; vagliatura e selezione delle frazioni di rottami di cristallo bonificato privo di piombo.[R5]. b) produzione di conglomerati cementizi (la percentuale di additivazione del rottame bonificato alle materie prime impiegate non deve superare il 4%) [R5] |
| 3.1 | rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [160117] [1190118] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] [120199 |  | 5000 |  | recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; b) recupero diretto nell'industria chimica.[R4]; c) messa in riserva |
| 3.2 | Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599] [110501] [150104] [191203] [120103] [120104] [170403] [170406] e, limitatamente ai cascami di lavorazione i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199] |  | 1000 |  | recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; b) recupero diretto nell'industria chimica [R4]; c) messa in riserva |
| 3.11 | rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti [090107]. |  | 100 |  | pirotrattamento, fusione delle ceneri, raffinazione per via elettrolitica o idrometallurgici; in alternativa o in parziale sostituzione, separazione dei sali di argento mediante dissoluzione chimica, lavaggio della carta e plastica [R4]; b) messa in riserva di rifiuti [R13] con macinazione, lavaggio, essiccamento e pellettizzazione per sottoporli alle operazioni di recupero nell'industria della trasformazione delle materie plastiche [R3 |
| 5.7 | spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160216] [170402] [170411]. |  | 750 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica[R4] e recupero della frazione plastica nell'industria delle materie plastiche [R3]. b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica [R4]. |
| 5.8 | spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [160118] [160122] [160216] |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con lavorazione meccanica (cesoiatura, triturazione, separazione magnetica, vibrovagliatura e separazione densimetrica) per asportazione del rivestimento, macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica, granulazione della frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e recupero della frazione plastica e in gomma nell'industria delle materie plastiche [R3]. b) pirotrattamento per asportazione del rivestimento e successivo recupero nell'industria metallurgica [R4]. |
| 5.16 | apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160214] [160216] [110114] [110299] [110206]. |  | 100 |  | disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili [R4]; |
| 6.2 | sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [070299] [120105] [160105] [160208] [160302] [170203]. |  | 1000 |  | messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UNIPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate [R3]. |
| 6.5 | paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche [070213] [160119] [120105] |  | 100 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con triturazione, lavaggio e flottazione per la separazione degli inquinanti per sottoporre la frazione plastica all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche [R3]. |
| 6.6 | imbottiture sedili in poliuretano espanso [070213] [160119] [120105] |  | 100 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con taglio e separazione schiuma da fodera; macinazione e/o estrusione in granuli per sottoporre la frazione plastica all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche[R3]. |
| 6.11 | pannelli sportelli auto [070299] [070213] [160119] [120105] |  | 500 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con macinazione della frazione plastica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria della trasformazione delle materie plastiche [R3]. |
| 7.11 | pietrisco tolto d'opera [170504] |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero nell'industria della produzione di conglomerati cementizi b) recupero nei cementifici c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]; d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; e) recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; |
| 7.30 | sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili [170502] [200303]. |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con vagliatura, pulizia e drenaggio e captazione delle acque di eluizione e di percolazione, eventuale separazione della frazione costituita da conchiglie con materiale estraneo <10% per sottoporre il rifiuto alle seguenti operazioni di recupero: a) cementifici [R5]. b) risarcimento di arenili soggetti a fenomeni erosivi [R10]; |
| 9.1 | scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [191207] |  | 1000 |  | Attività di recupero: messa in riserva di rifiuti di legno (R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]: a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3]; b) recupero nell'industria cartaria [R3]; c.) recupero nell'industria del pannello di legno [R3], |
| 9.2 | scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti di legno [R13] per l'ottenimento di materie prime secondarie mediante lavaggio, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura [R3]. |
| 9.6 | rifiuti di carte decorative impregnate [030199]. |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con eventuale cernita, e/o macinazione. per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero nell'industria del laminato [R3] b) recupero nell'industria dei laterizi [R3]; c) recupero nell'industria del pannello di legno e industria della componentistica per l'arredamento. [R3]; |
| 10.2 | pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma [160103]. |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con lavaggio, triturazione e/o vulcanizzazione per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero nell'industria della gomma per mescole compatibili [R3]; b) recupero nella produzione bitumi [R3]; c) realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico fisico se contaminato, eventuale macinazione, compattazione e devulcanizzazione [R3]. |
| 13.22 | macchine fotografiche monouso [090112] [090110]. |  | 10 |  | industria chimica di produzione del solfato di rame. di composti dei rame, di ammoniaca. di acido cloridrico [R5]; b) produzione e rigenerazione di soluzioni per incisione di circuiti stampati [R3]. |

Tabella 3 Codici CER autorizzati con provvedimento n. 09 del 17/01/2005

| Tipologia | DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R. | ATTIVITA’ SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI | DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Messa in riserva | Capacità di recupero (t/a) |  |
|  |  | Stocc. Istantaneo | Stocc. Annuo t/anno |  |  |
| 1.1 | rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi. [200101] |  | 1.000 |  | a) riutilizzo diretto nell'industria cartaria [R3]. b) messa in riserva (R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria mediante selezione, eliminazione di impurezze e di materiali contaminati, compattamento in conformità alle seguenti specifiche [R3]: |
| 2.1 | imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [200102] |  | 1.000 |  | Attività di recupero: a) recupero diretto nell'industria vetraria [R5]; b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria … ….. |
| 3.1 | rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [170405] [200140] |  | 5000 |  | recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; b) recupero diretto nell’industria chimica.[R4]; c) messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l’industria metallurgica |
| 5.16 | apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [200136] |  | 100 |  | disassemblaggio per separazione dei componenti riutilizzabili [R4]; |
| 5.19 | apparecchi domestici, apparecchiature C macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alla L. 28 dicembre 1993, n. 549, [200136] [200139] |  | 1000 |  | messa di riserva di rifiuti [R13] con asportazione di eventuali batterie e pile; disassemblaggio delle carcasse, dei cablaggi elettrici e delle schede elettroniche; estrazione e messa in sicurezza dei tubi catodici coli separazione e raccolta delle polveri presenti; separazione delle componenti di plastica, gomma ecc, laddove non strutturalmente vincolati con il resto della struttura; frantumazione e separazione delle parti metalliche da quelle non metalliche; macinazione e granulazione della frazione costituita da gomma e della frazione plastica per sottoporle alle operazioni di recupero nell'industria delle materie plastiche e della gomma [R3] e per sottoporre i rifiuti metallici all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4]. |
| 7.1 | rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto. [200301]. |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'edilizia, mediante fasi meccaniche e tecnologicamente interconnesse di macinazione, vagliatura, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di frazioni inerti di natura lapidea a granulometria idonea e selezionata, con eluato del test di cessione conforme a quanto previsto in allegato 3 al presente decreto [R5]; b) utilizzo per recuperi ambientali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R10]; c) utilizzo per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento di cui al punto a) (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto [R5]; |
| 7.11 | pietrisco tolto d'opera [170107] |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero nell'industria della produzione di conglomerati cementizi b) recupero nei cementifici c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]; d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; e) recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; |
| 7.30 | sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili [200303]. |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con vagliatura, pulizia e drenaggio e captazione delle acque di eluizione e di percolazione, eventuale separazione della frazione costituita da conchiglie con materiale estraneo <10% per sottoporre il rifiuto alle seguenti operazioni di recupero: a) cementifici [R5]. b) risarcimento di arenili soggetti a fenomeni erosivi [R10]; |
| 8.9 | indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo [191208] |  | 500 |  | messa in riserva [R 13] per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche (R3]: carica aerobica mesofila < 106 g streptococchi fecali < 102 g salmonelle assenti su 20 g b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, igienizzazione [R3]. |
| 9.1 | scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [200138] [200301] |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti di legno (R13] con lavaggio eventuale, cernita, adeguamento volumetrico o cippatura per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero [R3]: a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria [R3]; b) recupero nell'industria cartaria [R3]; c.) recupero nell'industria del pannello di legno [R3], |

Tabella 4 Codici CER autorizzati con provvedimento n. 60 del 14/06/2006

| Tipologia | DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R. | ATTIVITA’ SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI | DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Messa in riserva | Capacità di recupero (t/a) |  |
|  |  | Stocc. Istantaneo | Stocc. Annuo t/anno |  |  |
| 2.4 | rifiuti di fibre di vetro [170202] [200102]. |  | 100 |  | recupero diretto nell'industria vetraria [R5]. |
| 3.1 | rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [150104] [191202) |  | 5000 |  | recupero diretto in impianti metallurgici [R4]; b) recupero diretto nell'industria chimica [R4]; c) messa in riserva [R 13] |
| 3.3 | sfridi o scarti di imballaggi in alluminio, e di accoppiati carta plastica e metallo [150104] [150105] [150106]. [191203]. |  | 100 |  | macinazione, combustione a 400-500 °C per l'eliminazione delle frazioni di plastica e carta [R4]. |
| 3.4 | Rifiuti e rottami di metalli preziosi e loro leghe [110299] [120103]. [120104] [200140] |  | 100 |  | fusione metallurgica [R4]. |
| 3.5 | rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104] [200104]. |  | 100 |  | Lavaggio chimico-fisico per l'eliminazione delle sostanze pericolose ed estranee per l'ottenimento di contenitori metallici per il reimpiego tal quale [R4]. |
| 3.6 | pallini di piombo rifiuti [200140]. |  | 100 |  | lavaggio e vagliatura per l'eliminazione dei contaminanti estranei per il recupero per gli scopi originali [R4]; b) recupero nell'industria metallurgica con lavaggio chimico-fisico [R4] |
| 3.7 | rifiuti di lavorazione, molatura e rottami di metalli duri [110299] [120103] [120199]. |  | 100 |  | riutilizzo nell'industria metallurgica mediante selezione, eventuale trattamento a secco o a umido per l'eliminazione di sostanze estranee, b)essiccamento in forno. miscelazione, pressatura e sinterizzazione [R4]. |
| 3.8 | puliture di industrie dei metalli preziosi [120103] [120104] [150203] [190812] [190814] |  | 100 |  | pirotrattamento e macinazione delle ceneri; eventuale processo idrometallurgico di estrazione [R4] |
| 3.10 | pile all'ossido di argento esauste [200134] [160605]. |  | 10 |  | pirotrattamento, fusione delle ceneri, raffinazione per via elettrolitica o idrometallurgici; in alternativa o in parziale sostituzione, separazione dei sali di argento mediante dissoluzione chimica, lavaggio della carta e plastica [R4]; b) messa in riserva di rifiuti [R13] con macinazione, lavaggio, essiccamento e pellettizzazione per sottoporli alle operazioni di recupero nell'industria della trasformazione delle materie plastiche [R3 |
| 3.12 | Rottami metallici e plastici contenenti metalli preziosi (Au, Ag, Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, ecc.) 110299 -120103 - 120104 - 200140 |  | 100 |  | dissoluzione precipitazione chimica e calcinazione, estrazione pirometallurgica, raffinazione idrometallurgica [R4]. |
| 4.1 | Scorie provenienti dall'industria delia metallurgia dei metalli non ferrosi, ad esclusione di quelle provenienti dal,la metallurgia termica del Pb, AI e Zn, scorie dalla produzione del fosforo, scoria cubilot 060902 - 100601 100602 - 100809 100811 -101003 |  | 1000 |  | impianti di seconda fusione per il recupero dei metalli [R4]; b) industria metallurgica come correttivo [R4]; c) produzione conglomerati bituminosi [R5]; d) cementifici [R5]; e) industria vetraria [R5], f) produzione di conglomerati cementizi [R5]: g) produzione di conglomerati idraulici catalizzati [R5] h) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali |
| 4.3 | Schiumature, granelle e colaticci di rame secondario e sue leghe 100601 - 100602 100699 |  | 100 |  | metallurgia per il recupero del rame, zinco e/o altri metalli in lega [R4] o industria chimica, mediante reazione con acido cloridrico e/o solforico [R5]. |
| 4.4 | Scorie di acciaieria, scorie provenienti dalla fusione in fomi elettrici, a combustibile a in convertitori ad ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione delle stesse 100201 - 100202 100903 |  | 100 |  | cementifici [R5]; b) produzione di conglomerati cementizi e bituminosi per l'edilizia e laterizi [R5]; c) industria vetraria [R5]; d) acciaierie e fonderie di prima e seconda fusione per il recupero di materiali ferrosi e non ferrosi [R4]; e) formazione di rilevati, sottofondi stradali e massicciate ferroviarie (il recupero è subordinato all'esecuzione dei test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; f) utilizzo per recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto)[R10]; g) utilizzo per copertura di discariche per RSU |
| 4.5 | Schiumature povere di Zn . 110502 |  | 100 |  | attacco acido per solubilizzare i composti dello zinco e altri metalli e successiva cristallizzazione dei sali di Zn; [R4] b) ciclo termico secondario dello zinco [R4 |
| 4.6 | Polveri di zinco e colaticci di recupero 11 0299 - 11 0599 |  | 40 |  | a) raffinazione in forno rotativo dei composti dello zinco [R4]. b) ciclo idrometallurgico primario dello zinco [R4]; c) ciclo termico secondario dello zinco.[R4] |
| 4.7 | Polvere di allumina 100305 |  | 100 |  | a) cementifici in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5]; b) recupero nell'industria dei laterizi in percentuale dall'1 al 5% della miscela complessiva [R5] |
| 5.3 | Catalizzatori esausti a base di: nichel, ossido di nichel, nichel/molibdeno, nichel/raney, molibdeno, cobalto, cobalto/molibdeno, ossido di manganese, rame, ferro, zin co/ferro, silico alluminati, sottoposti a lavaggio e disattivazione ai fini delia sicurezza 160803 - 160804 |  | 10 |  | pirotrattamento; processo idrometallurgico di estrazione per via umida dei metalli contenuti nelle ceneri [R8] [R4]. |
| 5.4 | Catalizzatori esausti a base di: Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, etc. su supporto inerte di carbone, allumina, silicati; zeolite, carbonato di calcio, solfato di bario, materiale refrattario, etc. sottoposti a lavaggio e disattivati ai fini 160801 |  | 10 |  | pirotrattamento; processo idrometallurgico di estrazione per via umida, od equivalente, dei metalli contenuti nelle ceneri [R4] [R8]. |
| 5.5 | Marmitte catalitiche esauste contenenti metalli. preziosi 160801 |  | 10 |  | apertura dei catalizzatore; estrazione del monolita, macinazione e recupero dei metalli preziosi, e dell'involucro in acciaio inviato alle fonderie dei metalli ferrosi [R4] [R8]. |
| 5.6 | Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi 160214 - 160216 200136 - 200140 |  | 10 |  | a) separazione dei componenti contenenti metalli preziosi; pirotrattamento, macinazione e fusione delle. ceneri, raffinazione per via idrometallurgica [R4]; b) macinazione e granulazione della gomma e della frazione plastica e recupero nell'industria delle materie plastiche [R3]. |
| 5.9 | Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b), e metallico(c) 160216 - 170411 |  | 10 |  | messa di riserva di rifiuti [R13] |
| 5.10 | Fini di ottone e fanghi di molazza 110299 -120103 - 120104 - 120199 |  | 10 |  | metallurgia secondaria del rame e/o al ciclo metallurgico primario e secondario dello zinco [R4]. |
| 5.11 | Terra di rame e di ottone 100699 - 101099 |  | 10 |  | a) fonderia di 2° fusione [R4]; b) idrometallurgia [R4]. |
| 5.12 | Rifiuti di trattamento di scorie di ottone 101003 -101010 - 101012 |  | 10 |  | a) metallurgia dei ferrosi per le parti ferrose [R4]; b) metallurgia per il recupero del Cu e dello Zn per quelle non ferrose [R4]. |
| 5.13 | Ferro di cernita calamita 101099 |  | 10 |  | a) raffinerie o fonderie di 2° fusione [R4]; b) idrometallurgia [R4]. |
| 5.14 | Scaglie di laminazione e stampaggio 100210 -120101 - 120102 - 120103 |  | 2000 |  | a) industria siderurgica [R4] o recupero nell'industria chimica mediante reazione con acido cloridrico (R5]. b) fonderie di ghisa e cubilotti [R4]; c) industria produzione di manufatti di cemento [R5]; d) cementifici [R5]; |
| 5.18 | Residui di minerali di ferro 100299 |  | 10 |  | a) industria siderurgica nella preparazione della carica dell'altoforno [R4]; b) cementifici come aggiunta al clinker, come additivo nella carica al forno per la produzione di cementi ferrici [R5]; c) produzione di calcestruzzo e conglomerati cementizi [R5] d) formazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5], |
| 5.19 | Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alia legge 549/93 0 HFC 160214 -160216 - 200136 |  | 10 |  | messa di riserva di rifiuti [R13] |
| 6.1 | Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, can esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici 020104 - 150102 - 200139 - 170203 -191204 |  | 2000 |  | essa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche |
| 6.4 | Resine a scambio ionico esauste 070299 - 190905 |  | 10 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con macinazione e/o granulazione, eventuale lavaggio e con eventuale separazione degli inquinanti per sottoporli all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche [R3]. |
| 6.7 | Scaglie di alcool polivinilica 070299 |  | 10 |  | produzione di collanti ed adesivi [R3]. |
| 6.8 | Polveri di "buffing" e cascami di tessuto non tessuto 070299 |  | 10 |  | produzione di pannelli fonoassorbenti e termoisolanti [R3]. |
| 6.12 | Rifiuti di caprolattame 070199 - 070299 |  | 10 |  |  |
| 7.3 | Sfridi e scarti di prodotti ceramici crudi smaltati e cotti 101201 – 101206 - 101208 |  | 10 |  | a) macinazione e recupero nell'industria ceramica e dei laterizi [R5]; b) frantumazione, vagliatura; eventuale miscelazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]. |
| 7.4 | Sfridi di laterizio cotto ed argilla espansa 101203 -101206 - 101208 |  | 10 |  | messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con frantumazione; macinazione, vagliatura per sottoporre i rifiuti alle seguenti operazioni di recupero a) recupero in cementifici [R5]; b) recupero. nell'industria ceramica e dei laterizi [R5]; c) eventuale omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]; |
| 7.5 | Sabbie esauste 101099 - 101299 |  | 10 |  | a) cementifici [R5]; b) produzione conglomerati per edilizia [R5]. c) realizzazione di sottofondi e rilevati stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R3]; |
| 7.6 | Conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo 170302 - 200301 |  | 10 |  | ) produzione conglomerato bituminoso "vergine" a caldo e a freddo [R5]; b) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. c) produzione di materiale per costruzioni stradali e piazzali industriali mediante selezione preventiva |
| 7.7 | Rifiuti costituiti da carbonati e idrati di calcio, silici colloidali 050110 - 060503 - 070712 |  | 10 |  | cementifici [R5]. |
| 7.8 | Rifiuti di refrattari, rifiuti di refrattari da forni per processi ad alta temperatura 060316 - 070199 161102-161104 - 161106 |  | 10 |  | previa separazione di eventuali frammenti metallici e macinazione: a) cementifici come aggiunta al clinker [R5]; b) industria produzione materiali refrattari e per l'edilizia [R5]; c) produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi [R5]. d) industria siderurgica come correttivo bonificante delle scorie [R5] |
| 7.9 | Scarti di refrattari a base di carburo di silicio 161106 |  | 10 |  | a) frantumazione, macinazione, addizionamento con carburo di silicio e cemento; recupero nella carica del cubilotto nella fonderie di ghisa [R5]; b) industria dei refrattari [R5] c) cementifici come aggiunta al clinker [R5]; d) produzione di calcestruzzo, conglomerati cementizi e bituminosi [R5]. |
| 7.10 | Sabbie abrasive di scarta e granulati, rottami e scarti di mole abrasive 120101 – 120102 - 120103 -120104 - 120117 - 120121 |  | 1000 |  | a) produzione di calce idraulica [R5]; b) produzione conglomerati bituminosi [R5]; c) cementifici [R5]; d) produzione di abrasivi [R5]; e) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; |
| 7.11 | Pietrisco tolto d'opera 170508 |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti inerti [R13] con separazione delle frazioni indesiderate e della eventuale frazione metallica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria metallurgica [R4] e per sottoporre la frazione inerte alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero nell'industria della produzione di conglomerati cementizi b) recupero nei cementifici c) frantumazione, macinazione ed omogeneizzazione e integrazione con materia prima inerte nell'industria lapidea [R5]; d) formazione di rilevati, sottofondi stradali e piazzali industriali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; e) recuperi ambientali (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]; |
| 7.12 | Calchi in gesso esausti 101206 -101299 - 101399 -170802 - 200301 |  | 10 |  | a) cementifici previa frantumazione dei manufatti e separazione della parte metallica [R5]. b) produzione di materiale e manufatti per l'edilizia. previa frantumazione dei manufatti e separazione della parte metallica [R5]. |
| 7.13 | Sfridi do produzione di pannelli di gesso; demolizione edifici " 101399 - 170802 |  | 10 |  | cementifici [R5]. |
| 7.14 | Detriti di perforazione 010504 – 010507 - 170504 |  | 10 |  | a) cementifici [R5]. b) utilizzo per recuperi ambientali, previa eventuale desalinizzazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10]. c) utilizzo per copertura di discariche per RSU; la percentuale di rifiuto utilizzabile in miscela con la materia prima non dovrà essere superiore al 30% in peso (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. |
| 7.16 | Calci di defecazione 020402 - 020499 - 020799 |  | 10 |  | a) cementifici [R5]; b) industria dei laterizi nell'impasto. previa eventuale disidratazione [R5] c) riutilizzo per recuperi ambientali, previa eventuale disidratazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R10]; d) realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, previa eventuale disidratazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto ad esclusione del parametro COD) [R5]; e) neutralizzazione di acque acide. previa eventuale disidratazione [R5]; f) impermeabilizzazione dei bacini di decantazione delle acque [R5]. |
| 7.17 | Rifiuti costituiti da pietrisco di vagliatura calcare 010102 - 010308 - 010408 - 010410 - 020499 - 020799 - 020402 - 020701 - 100299 |  | 10 |  |  |
| 7.18 | Scarti da vagliatura la11e di calce 101304 - 070199 - 060314 |  | 10 |  | a) produzione calce idraulica [R5]; b) produzione conglomerati cementizi, calcestruzzi e manufatti per edilizia [R5]; c) cementifici, come aggiunta al clinker, come additivo nella carica al forno per la produzione di cementi ferrici [R5]; d) industria siderurgica nella preparazione della carica dell'altoforno [R5]; e) formazione di rilevati e sottofondi stradali previa eventuale frantumazione del rifiuto (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R5]. f) riutilizzo per recuperi ambientali, previa eventuale disidratazione (il recupero è subordinato all'esecuzione del test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto) [R10] |
| 7.19 | Inerti di tinkal 060314 - 060316 - 060399 - 060499 |  | 10 |  | a) industria dei prodotti ceramici, previa macinazione [R5]; b) industria dei laterizi previa macinazione [R5]; |
| 7.20 | Rifiuti e rottami di cermets 161102 -161104 - 160216 |  | 10 |  | industria metallurgica dei metalli non ferrosi previa separazione della frazione non metallica [R4]. |
| 7.22 | Rifiuti da abbattimento fumi di industrie siderurgiche (silica fumes) 060899 - 100208 |  | 10 |  | a) cementifici [R5]; b) industrie di materie prime e di prodotti per l'edilizia [R5]. |
| 7.23 | Conchiglie 020102 – 020203 - 200303 |  | 10 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con selezione. lavaggio e separazione della componente non inerte per sottoporli alle seguenti operazioni di recupero: a) produzione di bottoni ed altri manufatti simili [R5]; b) cementifici [R5]; |
| 7.25 | Terre e sabbie esauste da fonderia di seconda fusione dei metalli terrosi 100299 - 100906 100908 -100910- 100912 -161102 - 161104 |  | 10 |  | a) cementifici [R5]; b) produzione di calce idraulica [R5]; c) processi di rigenerazione delle sabbie di fonderia esauste [R5]; d) industria dei laterizi della ceramica e dell'argilla espansa [R5]; e) produzione di conglomerati per l'edilizia [R5]; f) industria vetraria. [R5] g) industria ceramica[R5] h) produzione di conglomerati bituminosi [R5]. i) utilizzo per rilevati e sottofondi stradali [R5] (il recupero è subordinato all'esecuzione dei test di cessione sul rifiuto tal quale secondo il metodo in allegato 3 al presente decreto); |
| 7.27 | Materiali fini da filtri aspirazioni polveri di fonderia di ghisa e da rigenerazione sabbia 100208 - 100299 |  | 10 |  | a) cementifici [R5]; b) produzione di calcestruzzo [R5]; c) industria dei laterizi [R5]; d) produzione di conglomerati per l'edilizia [R5]; e) produzione vetraria [R5]; f) produzione di conglomerati bituminosi [R5]; |
| 7.28 | Supporti inerti di catalizzatori 160801 – 160803 - 160804 |  | 10 |  | cementifici previa eventuale macinazione [R5]. |
| 7.29 | Rifiuti di lana di vetro e lana di roccia 170604 |  | 10 |  | cementifici [R5]. |
| 7.30 | Terre da coltivo, derivanti da pulizia di materiali vegetali 020199 - 020401 eduli e daUa battitura delia lana sucida |  | 1000 |  | messa in riserva di rifiuti [R13] con vagliatura, pulizia e drenaggio e captazione delle acque di eluizione e di percolazione, eventuale separazione della frazione costituita da conchiglie con materiale estraneo <10% per sottoporre il rifiuto alle seguenti operazioni di recupero: a) cementifici [R5]. b) risarcimento di arenili soggetti a fenomeni erosivi [R10]; |
| 8.2 | Peluria e pelucchi tessili 040221 - 040222 |  | 20 |  | a) industria della carta [R3] b) impiego nelle lettiere per animali [R3]; |
| 8.4. | Rifiuti di materiali tessili compositi e delia lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali 200110 - 200111 |  | 20 |  | messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, separazione, igienizzazione [R3]. |
| 8.5. | Trucioli, ritagli e altri rifiuti di cuoio 0401 09 - 040199 |  | 20 |  | a) mescolamento con altre materie (lattice) in macchine impastatrici, essiccamento e bobinatura in rulli; oppure trattamento di Parziale idrolisi con essiccamento e vagliatura, eventuale torrefazione [R3]; b) riutilizzo tal quale nell'industria manufatturiera e della pelletteria [R3]. |
| 8.6 | Scarti solidi conciati al vegetale 040108 - 040199 |  | 20 |  | idrolisi con successiva essiccazione e vagliatura per la produzione di cuoio rigenerato[R3]. |
| 8.7 | rifiuti di smerigliatura, rasatura 040108 - 040199 |  | 20 |  | a) industria del cuoio ricostruito [R3]; b) industria delle colle [R3]; c) industria di cartoni speciali [R3]. |
| 8.8 | Carniccio di scamatura, spaccatura e pressatura pelo 040108 - 040199 |  | 20 |  | industria delle colle, delle gelatine, degli idrolizzati proteici [R3]; |
| 8.9 | Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati post-consumo 191208 – 200110 - 200111 |  | 20 |  | a) messa in riserva [R 13] per la destinazione in cicli di consumo mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche (R3]: carica aerobica mesofila < 106 g streptococchi fecali < 102 g salmonelle assenti su 20 g b) messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria tessile mediante selezione, igienizzazione [R3]. |
| 10.1 | Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli 070299 - 160306 |  | 40 |  | messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con eventuale macinazione con sistemi meccanici e/o criogeni e lavaggio, con separazione degli inquinanti occasionali "per sottoporre i rifiuti di gomma alle seguenti operazioni di recupero: a) recupero, previa eventuale devulcanizzazione. in mescole compatibili in alternativa o in parziale sostituzione della gomma vergine [R3]; b) recupero nella produzione di articoli tecnici in mescole compatibili [R3].; c) recupero nella produzione di bitumi modificati in impianti fissi [R3]; d) recupero nella produzione di parabordi dopo eventuale compattazione meccanica [R3]. 10.1.4 Caratteristiche delle materie prime e/o dei prodotti ottenuti: a) e b) manufatti in gomma nelle forme usualmente commercializzate; c) bitumi modificati nelle forme usualmente commercializzate; d) parabordi nelle forme usualmente commercializzate. |
| 11.11 | Oli esausti vegetati ed animali 020304 - 200125 |  | 100 |  | a) produzione di grassi colati [R9]; b) produzione argilla espansa [R9]. c) produzione inchiostri da stampa [R9]; d) produzione di distaccanti per l'edilizia [R9]; e) produzione lubrificanti [R9]; f) industria saponiera e dei tensioattivi [R9]. |
| 13.20 | Gruppo cartuccia toner per stampante laser; contenitori toner per totocopiatrici, cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto di inchiostro; cartucce nastro per stampanti ad aghi 080318 - 160216 |  | 10 |  | verifica di funzionalità e ricarica del toner, dell'inchiostro o del nastro inchiostrato [R5]. |
| 14.1 | Rifiuti solidi urbani 0 speciali non peri colosi ad esclusione delle frazioni derivanti da raccolta differenziata 070213 - 150101 - 150102 -150103 150105 - 150106 - 160103 – 160119 170201 - 170203 - 200203 - 200301 |  | 1000 |  | rifiuti solidi urbani ed assimilati dopo separazione delle frazioni destinate a recupero di materia attuata mediante raccolta differenziata. |
| 15.1 | Frazione organica da RSU e rifiuti speciali non pericolosi a matrice organica, recuperabili con processi di digestione anaerobica 200201 |  | 20 |  | produzione di biogas [R3] |
| 16.1 | Frazione organica dei rifiuti solidi urbani raccolta separatamente 200108 - 200302 |  | 20 |  | compostaggio |
| 16.1 | Rifiuti vegetali di coltivazioni agricole 020103 |  | 10 |  | compostaggio |
| 16.1 | Segatura, trucioli, frammenti di leg no, di sughero 030101 – 030105 - 030301 |  | 10 |  | compostaggio |
| 16.1 | Rifiuti tessili di origine vegetale: cascami a scarti di cotone, cascami e scarti di iuta, cascami e scarti di canapa 040221 |  | 10 |  | compostaggio |
| 16.1 | Scarti di legno non impregnato 030101 - 030199 - 150103 - 200138 |  | 10 |  | compostaggio |
| 16.1 | Scarti di legno non impregnato 030101 - 030199 - 150103 - 20013 |  | 10 |  | compostaggio |
| 16.1 | Carta e cartone nelle forme usualmente commercializzate 150101 - 200101 |  | 10 |  | compostaggio |
| 16.1 | Rifiuti ligneo cellulosici derivanti dalla manutenzione del verde 200201 |  | 10 |  | compostaggio |
| 17.1 | Rifiuti solidi urbani ed assimilati ad eselusione delle frazioni omogenee derivanti da raccolta differenziata; combustibile da rifiuti (CDR) di cui al precedente punto 150106 - 160103 – 150103 - 150105 - 150101 - 150102 - 160119 – 170201 - 170203 -191210 - 200203 - 200301 |  | 1000 |  | Produzione di gas da pirolisi e gassificazione [R3] |

# Text boxes

PROCEDURE SEMPLIFICATE - ART. 216 D.LGS. 152/2006

ISTANZA DI RINNOVO ISCRIZIONE

n. 3 del 15/01/2001,n. 224 del 23/12/2003,

n. 9 del 17/01/2005, n. 60 del 14/06/2006

Titolo dell’elaborato:

RELAZIONE TECNICA

MMF srl

Via Machiavelli n. 107– RIONE TAMBURI (TA)

I tecnici:

Vito GOFFREDO – ingegnere ambientale

Giuseppe MASILLO – geologo e cons.ambientale

data:

Progetto , Studio di Impatto Ambientale, Indagini geologiche:

Via S.Croce,66 - 72020 Erchie (BR)

COMUNE DI TARANTO

PROVINCIA DI TARANTO

Al raggiungimento di quantità sufficienti carico camion in uscita

Accettazione e scarico sul piazzale o nei cassoni

Non conforme o assente nel provvedimento di autorizzazione

Conforme e presente nel provvedimento di autorizzazione

Controllo del rifiuto e del certificato di analisi

Arrivo rifiuto

Cernita e riduzione volumetrica

Il rifiuto viene rispedito al produttore

Pesatura in uscita e compilazione del formulario