1) TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO CON RELATIVI CODICI CER;

Tabella 1 Codici CER richiesti per il rinnovo e quantitativi

| Tipologia | DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R. | Tipo di lavorazione effettuata prima della messa in riserva | DESTINAZIONE FINALE e TIPO DI RIUTILIZZO |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi. 150101 -150105 -150106 - 200101 | Se omogeneo: scarico su piazzale, analisi visiva, spostamento mediante pala all’interno del capannone per pressatura e imballaggio. Se mescolato ad altre frazioni: selezione manuale su piazzale, triturazione, ulteriore selezione mediante nastro trasportatore con magnete; spostamento nel capannone per pressatura ed imballaggio. | messa in riserva (R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria . |
| 1.2 | scarti di pannolini e assorbenti . Assorbenti e materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi. 150203 | c.s. | messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria |
| 2.1 | imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro 160120 -170202 - 200102 – 150107-191205 | c.s. | messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria vetraria … ….. |
| 3.1 | rifiuti di ferro, acciaio e ghisa 120101 -120102 -150104 -160117- 170405-190102 -200140 - 191202 | Cernita e selezione e successiva cesoiatura su area dedicata ed imballaggio finale mediante pressa. | messa in riserva [R13] per la produzione di materia prima secondaria per l'industria metallurgica |
| 3.2 | Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe 170401-170402-170403-170404 170406- 170407 - 120103 – 150104 -191203 | Cernita e selezione e successiva cesoiatura su area dedicata ed imballaggio finale mediante pressa. | messa in riserva [R 13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria metallurgica. |
| 3.11 | rifiuti costituiti da pellicole e carte per fotografia contenenti argento e suoi composti 090107 | Dopo la pesatura , avvio alla messa in riserva senza alcuna lavorazione. | messa in riserva di rifiuti [R13] |
| 5.1 | Parti di autoveicoli, di veicoli a motore, di rimorchi e simili, risultanti da operazioni di messa in sicurezza di cui all'art 46 D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni e al D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209, e privati di pneumatici e delle componenti plastiche recuperabili. 160106 | Cernita e selezione e successiva cesoiatura su area dedicata ed imballaggio finale mediante pressa. | messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per avviarli all’operazione di recupero negli impianti metallurgici . |
| 5.8 | Spezzoni di cavo di rame ricoperto 160118 – 160122 – 170401 | Cernita e selezione e successiva cesoiatura su area dedicata ed imballaggio finale mediante pressa. | messa in riserva di rifiuti [R13] con frantumazione oppure cesoiatura per avviarli all’operazione di recupero negli impianti metallurgici . |
| 5.9 | Spezzoni di cavo di fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b), e metallico(c) 160216 - 170411 | Cernita e raggruppamento manuali, avvio al reparto triturazione e separazione delle due frazioni: metallo e gomma, avvio ai rispettivi reparti di messa in riserva prima della definitiva vendita. | messa di riserva di rifiuti [R13] |
| 5.19 | Apparecchi domestici, apparecchiature e macchinari post-consumo non contenenti sostanze lesive dell'ozono stratosferico di cui alia legge 549/93 0 HFC . 160214 -160216 - 200136 | Dopo la pesatura , avvio alla messa in riserva senza alcuna lavorazione. | messa di riserva di rifiuti [R13] |
| 6.1 | Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, can esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici 020104 - 150102 - 200139 - 170203 -191204 | Se omogeneo: scarico su piazzale, analisi visiva, spostamento mediante pala all’interno del capannone per pressatura e imballaggio. Se mescolato ad altre frazioni: selezione manuale su piazzale, triturazione, ulteriore selezione mediante nastro trasportatore con magnete; spostamento nel capannone per pressatura ed imballaggio. | messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche |
| 6.2 | sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche 070213 – 160119 – 160216 - 160306 |  |  |
| 6.5 | Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche 070213 -160119 -120105 | Cernita e selezione e successiva cesoiatura su area dedicata ed imballaggio finale mediante pressa. | messa in riserva di rifiuti [R13] con triturazione e compattazione, per la con avviamento della frazione plastica all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche. |
| 6.6 | imbottiture sedili in poliuretano espanso 070213 -160119 -120105 | Cernita e selezione e successiva cesoiatura su area dedicata ed imballaggio finale mediante pressa. | messa in riserva di rifiuti [R13] con taglio e separazione schiuma da fodera; macinazione e/o estrusione in granuli per sottoporre la frazione plastica all'operazione di recupero nell'industria delle materie plastiche. |
| 6.11 | pannelli sportelli auto 070299 - 070213 -160119 -120105 | Cernita e selezione e successiva cesoiatura su area dedicata ed imballaggio finale mediante pressa. | messa in riserva di rifiuti [R13] con macinazione della frazione plastica per sottoporla all'operazione di recupero nell'industria della trasformazione delle materie plastiche. |
| 7.1 | rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché privi di amianto. 170101 - 170102 - 170103 - 170904 - 200301 | Dopo la pesatura , Cernita e selezione e successiva presso-cesoiatura e triturazione su area dedicata . | messa in riserva di rifiuti inerti [R13] per avviamento ad impianti di recupero per recuperi ambientali ,per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali e ferroviari e aeroportuali, piazzali industriali previo trattamento. |
| 8.4 | rifiuti di materiali tessili compositi e della lavorazione di fibre naturali, sintetiche e artificiali 040222 - 200110 - 200111 | Cernita e selezione e successiva presso-cesoiatura e triturazione su area dedicata , ed imballaggio finale mediante pressa. | messa in riserva [R13] |
| 9.1 | scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 150103 - 170201 - 191207 - 200138 -200301 | Cernita e selezione e successiva presso-cesoiatura e triturazione su area dedicata , ed imballaggio finale mediante pressa. | messa in riserva di rifiuti di legno (R13] per avviamento ad impianti di recupero mediante. a) recupero nell'industria della falegnameria e carpenteria ; b) recupero nell'industria cartaria ; c.) recupero nell'industria del pannello di legno. |
| 9.2 | scarti di legno e sughero, imballaggi di legno 030101- 030105 | Cernita e selezione e successiva presso-cesoiatura e triturazione su area dedicata , ed imballaggio finale mediante pressa. | Messa in riserva ed avvio a recapito finale. |
| 10.2 | pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma 160103 | Cernita e selezione e successiva presso-cesoiatura e triturazione su area dedicata , ed imballaggio finale mediante pressa. | messa in riserva di rifiuti di gomma [R13] con avviamento ad impianti che effettuano il recupero mediante: a) recupero nell'industria della gomma per mescole compatibili; b) recupero nella produzione bitumi ; c) realizzazione di parabordi previo lavaggio chimico fisico se contaminato, eventuale macinazione, compattazione e devulcanizzazione. |

TIPOLOGIA E QUANTITA’

2) 	INFORMAZIONI DETTAGLIATE CIRCA LE MODALITA’ CON LE QUALI VIENE EFFETTUATA  LA   MESSA IN RISERVA DELLE TIPOLOGIE DI RIFIUTO 14.1, 15.1, 16.1, 17.1.

Per quanto alle tipologie 14.1, 15.1, 16.1  e 17.1, a queste  la MMF  ritiene di rinunciare.

Lo schema di messa in riserva è il seguente:

## Schema a blocchi del processo DI MESSA IN RISERVA

3) 	INDICAZIONE DEI QUANTITATIVI DI RIFIUTO  ISTANTANEAMENTE PRESENTI  SULL’IMPIANTO.

Il quantitativo di rifiuti che MMF srl intende trattare  è di circa  40.000  t/anno pari a circa 20.000 mc. (calcolando un peso specifico medio  di  2 t/m3 tra le varie tipologie di rifiuti richieste.

4) 	IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA DELLE AREE DESTINATE AL RECUPERO;

In allegato le TAV.A e TAV.B nella quale sono identificate le aree destinate al recupero di rifiuti  e  quelle destinate alla autodemolizione.

5) 	DISTINZIONE DEL SETTORE DI CONFERIMENTO E DI MESSA IN RISERVA.

Nelle TAV.A e TAV.B si evidenziano le aree richieste. Il settore di conferimento riguarda un’area non molto ampia che serve semplicemente allo scarico. Poi l’organizzazione dell’Azienda permette immediatamente di  selezionare, cernere, raggruppare ed avviare a Messa in Riserva i quantitativi scaricati.

6) 	IDENTIFICAZIONE PLANIMETRICA SETTORI DI MESSA IN RISERVA.

Nelle TAV.A e TAV.B si evidenziano le aree per la Messa in riserva. I rifiuti sono posizionati per Tipologia di cui al D.M.5.02.1998.

7) 	 PLANIMETRIA CON PENDENZE PIAZZALE.

Nella TAV.B  è riportato il senso di scorrimento delle acque meteoriche che come si vede vanno tutte verso la linea mediana dell’area, verso la griglia che le raccoglie e le avvia alla vasca di raccolta e trattamento di disoleazione, strigliatura e di sabbiatura. Tale sistema è recepito e quindi autorizzato unitamente all’impianto di autodemolizione  Giusta Determina del Dirigente n.21 del 19.02.2008.

8)  VALUTAZIONE APPLICABILITA’ ADEMPIMENTI ART.16 L.R.11/2001 (ATTIVITA’ B.2.AO)

Per quanto all’applicabilita’ della L.R.11/2001 e s.m.i ai sensi del punto B.2.ao, l’area effettivamente impegnata dalle attivita’ di recupero è di molto inferiore a 10.000 mq, pertanto non assoggettabile VIA;

Per quanto attiene alla potenzialita’: l’impianto di recupero non rientra nella fattispecie prevista al punto:

A.2.f) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, mediante operazioni di incenerimento o di trattamento di cui all'Allegato B, lettere D2 e da D8 a D11, e all'Allegato C, lettere da R1 a R9 del d. lgs. 22/1997;

in quanto la Ditta effettua operazione in R13 – Messa in riserva , non prevista da questa categoria e non effettua operazioni  in D.

Per quanto attiene alla potenzialita’: l’impianto di recupero rientra nella fattispecie prevista al punto:

B.2.ak) impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi mediante operazioni di raggruppamento o ricondizionamento preliminari e deposito preliminare, con potenzialità superiore a 30.000 mc, nonché analoghi impianti per rifiuti pericolosi con potenzialità pari o inferiore a 30.000 mc.

Infine : ai sensi dell’art. 4  della L.R.11/2001 - (Ambiti di applicazione), il comma  9. prevede che: Ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, nelle aree dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale di cui all’articolo 74 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, per le tipologie progettuali di cui agli allegati A e B, la relativa soglia dimensionale subisce una riduzione del 30 per cento (anche in aggiunta alla riduzione di cui al comma 8).

Poiche’ l’area rientra tra quelle ad elevato rischio di crisi ambientale, ed operando la riduzione del 30% sui quantitativi previsti dal punto B.2.ak) si ottiene una potenzialita’ massima di 21.000 mc/anno ai fini della non assoggettabilità alla procedura di screening.

In nostro impianto  trattera’  massimo 20.000 mc/anno che riportati in tonnellate ammontano a circa  40.000 t/anno (con un peso specifico medio stimato di 2 t/mc).

Pertanto l’impianto, che intende mettere in riserva circa 20.000 mc/anno (come specificato al Punto 3),  risulta non assoggettabile a procedura di screening.

- PLANIMETRIA CON QUOTE PER MESSA IN RISERVA.

Nelle TAV.A e TAV.B sono riportate le aree per la messa in riserva in colore diverso da quelle per l’autodemolizione autorizzata con Determina del Dirigente n.21 del 19.02.2008.

# Text boxes

PROCEDURE SEMPLIFICATE - ART. 216 D.LGS. 152/2006

ISTANZA DI RINNOVO ISCRIZIONE

n. 3 del 15/01/2001,n. 224 del 23/12/2003,

n. 9 del 17/01/2005, n. 60 del 14/06/2006

Titolo dell’elaborato:

INTEGRAZIONI ALLA

RELAZIONE TECNICA

MMF srl

Via Machiavelli n. 107– RIONE TAMBURI (TA)

I tecnici:

Vito GOFFREDO – ingegnere ambientale

Giuseppe MASILLO – geologo e cons.ambientale

data:

febbraio 2009

Progetto , Studio di Impatto Ambientale, Indagini geologiche:

Via S.Croce,66 - 72020 Erchie (BR)

COMUNE DI TARANTO

PROVINCIA DI TARANTO

Il rifiuto viene rispedito al produttore

Cernita e riduzione volumetrica

Pesatura in uscita e compilazione del formulario

Avviamento delle varie frazioni alle aree di MESSA IN RISERVA

Accettazione e scarico sul piazzale o nei cassoni

(settore di conferimento)

Non conforme o assente nel provvedimento di autorizzazione

Conforme e presente nel provvedimento di autorizzazione

Controllo del rifiuto e del certificato di analisi

Al raggiungimento di quantità sufficienti carico camion in uscita

Arrivo rifiuto